## Slide 1: Гранулы и Драже
Подготовлено
Заведующим кафедрой промышленной технологии лекарственных средств с курсом ФПК и ПК, профессором О.М. Хишовой

## Slide 2: Гранулы
Гранулы – твердая лекарственная форма, которая состоит из твердых сухих, достаточно прочных агрегатов частиц порошка. Гранулы имеют вид крупинок круглой, цилиндрической или неправильной формы и предназначены для орального применения: для проглатывания, разжевывания, растворения, диспергирования в воде или другой подходящей жидкости перед применением.

## Slide 3: Гранулы
Гранулы содержат действующие и вспомогательные вещества. В качестве вспомогательных веществ применяют сахарозу, лактозы моногидрат, натрия гидрокарбонат, кислоту лимонную безводную, кислоту винную, кальция дифосфат двухзамещенный, крахмал, декстрин, глюкозу, сироп сахарный, красители, разрешенные к медицинскому применению, ароматизаторы, корригенты вкуса, консерванты.

## Slide 4: Гранулы
Гранулы могут быть «шипучие», покрытые оболочкой, кишечнорастворимые, с модифицированным высвобождением.
Целесообразность производства гранул: гранулированием можно повысить устойчивость действующих веществ (особенно отсыревающих); способствовать более быстрому растворению и корригированию вкуса.

## Slide 5: Гранулы
Можно преодолеть несовместимость действующих веществ; возможность применения в педиатрии.
Производство гранул. Осуществляется как и производство гранулята для таблеток – влажным гранулированием (продавливание и структурное гранулирование), гранулирование прессованием или прокаткой, влагоактивированное гранулирование.

## Slide 6: Гранулы
Готовые гранулы должны быть однородны по окраске и по размерам. Размер гранул должен быть 0,2-3,0 мм (определяется с помощью ситового анализа). Обычно количество более мелких и более крупных гранул не должно превышать в сумме 5%. Гранулы выпускаются в однодозовых пакетах из многослойного материала, состоящего из бумаги и фольги, покрытой с двух сторон полиэтиленом, в пакетах из ламинированной бумаги (саше), многодозовых полимерных контейнерах или стеклянных контейнерах с мерной ложкой в пачках.

## Slide 7: Гранулы
Испытания.
Однородность дозированных единиц (однодозовые гранулы);
Однородность содержания (гранулы в однодозовых контейнерах с содержанием действующего вещества менее 2 мг или менее 2% от общей массы содержимого);
Однородность массы (гранулы в однодозовых контейнерах, за исключением гранул, покрытых оболочкой);
Однородность массы одной дозы, высвобождаемой из многодозового контейнера (гранулы в многодозовых контейнерах).

## Slide 8: Гранулы
Испытания.
«Шипучие» гранулы – Распадаемость (в течение не более 5 мин);
Гранулы, покрытые оболочкой, с модифицированным высвобождением, кишечнорастворимые – Растворение (Тест Растворения для твердых дозированных форм).

## Slide 9: Драже
Драже – твердая дозированная форма для орального применения, получаемая путем многократного наслаивания (дражирования) действующих и вспомогательных веществ на сахарные гранулы. Вся масса драже образуется путем наслаивания, у таблетки наслаивается только оболочка.
Промышленное производство драже осуществляется в дражировочных котлах.

## Slide 10: Драже
В дражировочный котел загружают крупнокристаллический сахар. При вращении котла его увлажняют сахарным сиропом определенной концентрации до равномерного смачивания и обсыпают сахарной пудрой. Операции полива сахарным сиропом, обсыпки сахарной пудрой и сушки повторяют многократно до формирования глобул (шаровидных гранул).

## Slide 11: Драже
С целью получения глобул одинакового размера их фракционируют с помощью барабанных сит, с расчетом, чтобы в 1 г содержалось около 40 гранул. Полученные таким образом глобулы являются ядром для дальнейшего наращивания действующих и вспомогательных веществ. Далее во вращающемся дражировочном котле глобулы увлажняют сахарным сиропом и обсыпают смесью действующих и вспомогательных веществ.

## Slide 12: Драже
После наслаивания веществ проводят сушку теплым воздухом (40-50С). Операции увлажнения, обсыпки и сушки повторяют многократно до получения определенного веса драже (до наслаивания рассчитанного количества ДВ). Проводят сглаживание или полировку драже с помощью сахарного сиропа. Для окрашивания драже в состав сахарного сиропа вводят красители. После этого осуществляют глянцевание драже подобно таблеткам с дражированной оболочкой.

## Slide 13: Драже
Драже имеют правильную форму. Масса их колеблется в пределах от 0,1 до 0,5 г. Драже, содержащие одно и то же ДВ, окрашиваются в разные цвета в зависимости от дозировки.

## Slide 14: Драже
В качестве вспомогательных веществ применяют сахарозу, лактозы моногидрат, сироп глюкозы, крахмал, кальция карбонат, магния карбонат основной, этилцеллюлозу, ацетилцеллюлозу, гидрогенизированные жиры, стеариновую кислоту, повидон, красители, разрешенные к медицинскому применению и лаки.
Для защиты АФИ от действия желудочного сока драже покрывают оболочкой, при этом применяют те же вещества, что и при получении кишечнорастворимых таблеток.

## Slide 15: Драже
Испытания.
Однородность содержания (независимо от содержания в них действующего вещества или веществ; не проводится для поливитаминных лекарственных средств и для лекарственных средств, содержащих микроэлементы);
Однородность массы – ЛС считают выдержавшим испытание, если не более двух индивидуальных масс отклоняются от средней более чем на 15%, при этом ни одна индивидуальная масса не должна отклоняться от средней более чем на 30% или на величину, в два раза превышающую установленную в частной статье норму отклонения.

## Slide 16: Драже
Испытания.
Распадаемость – Тест Распадаемость для таблеток и капсул, среда растворения вода Р, в каждую стеклянную трубку помещают диск. Прибор включают на 60 мин и исследуют состояние драже. Если не выдерживают испытание вследствие прилипания к дискам, испытание повторяют на следующих шести драже без дисков. ЛС выдерживает испытание, если все шесть драже распались.

## Slide 17: Драже
Испытания.
Растворение. Драже должны выдерживать испытание, если нет других указаний в частной статье. Проводят для подтверждения высвобождения действующего вещества или веществ. Если проводят испытание по показателю «Растворение», испытание по показателю «Распадаемость» не требуется.