## Slide 1: Маркировка контейнеров
Разработано, заведующим кафедрой, доктором фармацевтических наук, профессором О.М. Хишовой

## Slide 2: Маркировка контейнеров
Наиболее распространенные способы маркировки:
- использование контактных кодировщиков: упаковка движется по конвейеру к узлу машины, который выполняет роль штамповщика. Надпись на ампулы на некоторых предприятиях наносят краской глубокой печати. Этот способ маркировки ампул имеет определенные недостатки. С увеличением количества влаги в воздухе время высыхания краски увеличивается. Весной и осенью на этих стадиях возникают задержки, поскольку повышается число бракованных ампул. Они заново перемываются, сушатся и снова маркируются. Это новые затраты времени и трудовых ресурсов.

## Slide 3: Маркировка контейнеров
Кроме того, в последнее время увеличились попытки фальсификации ЛС, поскольку краска глубокой печати легко смывается спиртом.
Более оптимальным методом маркировки первичных контейнеров считают наклеивание самоклеющихся этикеток с помощью специальных автоматов производительностью около 400-450 этикеток/мин (72-90 тыс./час). Используют различный формат этикеток: минимальная высота – 10 мм, максимальная – 60 мм. Автоматы выпускаются различными фирмами Италии, Германии, Англии.

## Slide 4: Маркировка контейнеров
На полимерные контейнеры в последнее время наносят маркировку методом рельефного (горячего) тиснения, что гарантирует высокую степень защиты упаковок от возможных подделок.
- каплеструйная технология: различают каплеструйные принтеры малых знаков и принтеры больших знаков (DOD – технология).
С помощью каплеструйных принтеров малых знаков наносится краткая переменная информация: дата выпуска, срок годности, идентификационные данные (номер серии, номер продукта, в том числе штрих-код) товарной единицы.

## Slide 5: Маркировка контейнеров
Преимущества каплеструйной технологии:
Качество (символы видны четко и держатся устойчиво);
Скорость (информация наносится на упаковку за доли секунды);
Гибкость (можно оперативно сменить данные и шрифт);
- Универсальность (позволяет маркировать поверхность любой формы и практически любой материал);

## Slide 6: Маркировка контейнеров
Относительная дешевизна оборудования;
Низкая стоимость расходных материалов и эксплуатация оборудования.
Недостатки:
Относительная ограниченность информации (можно нанести небольшой объем информации);
Необходимость использования расходных материалов;
Каплеструйное оборудование не очень простое по своей конструкции.

## Slide 7: Маркировка контейнеров
Лазерная маркировка –наиболее перспективный способ. Эта технология имеет преимущества по сравнению с каплеструйной:
- качество;
- быстрота;
- гибкость;
- универсальность;
- отсутствие расходных материалов;
- экологическая чистота.

## Slide 8: Маркировка контейнеров
У лазерного изображения высокая устойчивость к воздействию температуры и влажности, поскольку оно создается в результате изменения поверхности маркируемого объекта.
Используют лазерное оборудование, которое состоит из лазерной трубки и управляющей системы. Эту систему упрощенно можно описать так: лазерный луч находится между двумя зеркалами, одно из которых имеет 100% отражение, а второе – меньше 100%.

## Slide 9: Маркировка контейнеров
От одного соответственно, он отражается, а сквозь другое проходит дальше. Возможны различные технологии управления этим лучом, в зависимости от которых и появляется тот или иной способ нанесения маркировки.
Основных технологий три:
- Маска, когда луч проходит через так называемую маску (пластину), соответствующую какому-либо символу, который и остается на бумаге. Эта технология наиболее старая.

## Slide 10: Маркировка контейнеров
- Дот-матрикс – технология подобна принципу работы каплеструйного принтера: за счет системы зеркал происходит отклонение луча в соответствии с наносимым символом. Такое оборудование имеет наибольшую производительность.
- Векторная технология отличается тем, что лазерный луч рисует по бумаге. На сегодня этот способ активно развивается, поскольку такая технология намного дешевле, чем две предыдущие.

## Slide 11: Маркировка контейнеров
В лазерных принтерах для промышленной маркировки используется лазер на основе углекислого газа. Мощность лазера колеблется от 5 до 200 Вт, что и определяет возможности оборудования. Низковаттные лазеры (5-30 Вт), ориентированные на массовое применение, создают конкуренцию каплеструйным принтерам. Лазеры большой мощности конкурируют на высокоскоростных производственных линиях.

## Slide 12: Маркировка контейнеров
Термо-и термотрансферная печать – используют промышленные принтеры различного назначения: деск-топы (для печати небольших этикеток), а также оборудование для изготовления этикеток большого формата. Преимущества способа в том, что объем информации ограничен только размером этикеток. Термотрансферная печать – один из лучших способов нанесения штрих-кода на разные материалы (бумага, полимерная пленка).

## Slide 13: Маркировка контейнеров
Термоспособом печатаются этикетки, которые могут быть наклеены в нужное место, однако термотрансферный способ предусматривает по возможности плоскую поверхность.
Шрифт Брайля – рельефно-точечный шрифт для слепых, разработанный французом Луи Брайлем. Для изображения букв и символов в шрифте Брайля используются 6 точек, расположенных в два столбца, по 3 в каждом, часть из которых выпуклые.

## Slide 14: Маркировка контейнеров
Главный способ нанесения шрифта Брайля на упаковку – конгрев, или конгревное тиснение. Конгрев осуществляется путем зажатия картона, на котором производится тиснение, в специальном прессе между матрицей и контрштампом, в результате чего образуется выпуклое изображение. Матрица и контрштамп должны содержать необходимую комбинацию точек.

## Slide 15: Маркировка контейнеров
На этапе групповой упаковки производителю требуется маркировка, позволяющая идентифицировать данный товар в определенном объеме.
Маркировку наносят следующим образом:
Коробки заказываются уже с печатью (препринт);
С помощью термоэтикетки;
Применяя каплеструйную технологию, реализуемую в принтерах больших знаков.