## Slide 1: ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ МАЛЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА

## Slide 2
Цель работы:
определение увеличения микроскопа и его разрешающей способности, ознакомление с возможностями его применения для решения практических задач.
Приборы и принадлежности:
биологический микроскоп, микрофотонасадка, объект-микрометр, объекты для исследований.

## Slide 3
Микроскоп – это оптический прибор, предназначенный для получения увеличенных изо-бражений малых объектов, невидимых невооружённым глазом.

## Slide 4: Ход лучей в микроскопе с фотонасадкой

## Slide 5: Ход лучей в микроскопе без фотонасадки

## Slide 6: Описание установки
В микроскопе различают три основные части:
механическую
оптическую
осветительную

## Slide 7: Описание установки
1 – тубусодержатель
2 – основание
3 – предметный столик
4 – рукоятка (механизм грубой фокусировки)
5 – микрометрический винт (механизм тонкой фокусировки)
6 – наклонный тубус микроскопа
7 – револьверный механизм, в котором закреплены сменные объективы
8 – крепежный винт
Механическая часть :

## Slide 8: Описание установки
Оптическая часть состоит из окуляров и набора объективов с разным увеличением.
Микроскоп комплекту-ется сменными окуля-рами и объективами.

## Slide 9: Описание установки
9 – подвижное плосковогнутое зеркало
10 – конденсор
11 – диафрагма с рукояткой
12 – съёмный светофильтр
13 – рукоятка
Осветительная часть:

## Slide 10: Съёмная микрофотонасадка
1 - опорный хомут
2 - вертикальная насадка
3 – кассета
4 – фотокамера
5 – крепежный винт
6 – корпус
7 - визуальная трубка
8 - подвижный окуляр с диоптрийным механизмом
9 - дымчатый светофильтр
10 - промежуточная надставка
11 - спусковой трос

## Slide 11: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

## Slide 12: Подготовка микроскопа к работе
Вращением револьвера установите рабочий объектив (либо 9х0,2; либо 8х0,2)
1-я цифра – увеличение объектива,
2-я цифра – числовая апертура – А

## Slide 13: Подготовка микроскопа к работе
Включите осветитель, зеркало микроскопа повернуть плоской поверхностью к осветителю под углом 45º к оси конденсора. Направить пучок света на зеркало и вращать его до тех пор, пока поле зрения не будет ярко и равномерно освещено.

## Slide 14: Подготовка микроскопа к работе
Закройте затвор фотокамеры поворотом переключателя вправо.

## Slide 15: Подготовка микроскопа к работе
Максимально открыть диафрагму конденсора и перемещением его добиться оптимальной равномерной освещённости матовой фотонасадки.

## Slide 16: Определение увеличения микроскопа и микроскопа с фотонасадкой
Задание 1: Записать в тетрадь:
Порядок выполнения работы
ОПЫТ №1. Определение увеличения микроскопа и микроскопа с фотонасадкой

## Slide 17: Определение увеличения микроскопа и микроскопа с фотонасадкой
Поместить объект-микрометр на предметный столик и вращением рукоятки добиться резкого изображения сетки объект-микрометра на матовом стекле.

## Slide 18: Определение увеличения микроскопа и микроскопа с фотонасадкой
Изображение сетки объект-микрометра на матовом стекле:

## Slide 19: Определение увеличения микроскопа и микроскопа с фотонасадкой
Измерить линейкой на матовом стекле длину n целых увеличенных делений сетки объект-микрометра (n взять по возможности больше) – получим ℓ мм
Задание 2: По данным рисунка записать в тетрадь длину n = 8 целых делений в мм. Это и есть значение ℓ.
1 деление
3 деления

## Slide 20: Определение увеличения микроскопа и микроскопа с фотонасадкой
Зная цену деления шкалы объект-микрометра , вычислить истинную длину n делений:
Найти увеличение микроскопа:
Увеличение микроскопа с фотонасадкой равно:
Задание 3: Полученные результаты и все вычисления записать в тетрадь.

## Slide 21: Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой
Задание 4: Записать в тетрадь:
ОПЫТ №2. Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой

## Slide 22: Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой
Поместите на место объект-микрометра проволоку и вращением рукоятки добейтесь резкого изображения проволоки на фотонасадке.

## Slide 23: Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой
Добиться четкого изображения проволоки на матовом стекле.

## Slide 24: Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой
Измерьте увеличенный диаметр ℓпр проволоки.
Задание 5: По данным рисунка записать в тетрадь значение ℓ1пр

## Slide 25: Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой
Задание 6: Рассчитать по формуле истинный диаметр первой проволоки. Расчеты и полученные данные записать в тетрадь.
NН – увеличение микроскопа с фотонасадкой, которое мы определили в предыдущем опыте.

## Slide 26: Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой
Задание 7. Аналогично найдите диаметр второй и третьей проволок. Полученные результаты запишите в тетрадь.

## Slide 27: Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой
Поместите на место образца с проволоками семена ликоподия и вращением микрометрического винта добиться резкого изображения семян (фото справа).

## Slide 28: Определение размеров предметов с помощью микроскопа с насадкой
Задание 8: По данным рисунка записать в тетрадь значение ℓсем – диаметр одного семени. Рассчитать по формуле истинный диаметр семени ликоподия. Расчеты и полученные данные записать в тетрадь.

## Slide 29: Определение цены деления и размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)
Задание 9: Записать в тетрадь:
ОПЫТ №3: Определение цены деления и размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)

## Slide 30: Определение цены деления и размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)
Сначала найдите цену деления окулярной сетки (шкалы), для этого:
переключите микроскоп на визуальную трубку для этого откройте затвор фотокамеры поворотом переключателя влево.

## Slide 31
Установите на предметный столик объект-микрометр и вращением рукоятки добейтесь резкого изображения сетки объект-микрометра в окуляре.
Определение размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)

## Slide 32
Поворачивая объект-микрометр, совместите в поле зрения две шкалы – окуляра и объект-микрометра;
Определение размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)
N=1
N=2
n=5
n=20
Задание 10:
По данным рисунка рассчитать количество делений окулярной сетки n, между двумя делениями объекта-микрометра N = 2.
Полученные данные записать в тетрадь.

## Slide 33: Определение размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)
если n делений сетки окуляра совпадают с N делениями объект-микрометра, то выполняется равенство:
Тогда цена деления окулярной сетки (шкалы):
Задание 11: Рассчитать по формуле цену деления окулярной сетки α. Расчеты записать в тетрадь.

## Slide 34: Определение размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)
Поместите на место объект-микрометра проволоку и вращением рукоятки добейтесь резкого изображения проволоки в окуляре.

## Slide 35
Перемещая проволочки на предметном столике совместите их с окулярной сеткой так, как показано на рисунке.
Определение размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)

## Slide 36
Задание 11: По рисунку определите n – число делений шкалы сетки, укладывающееся в диаметре проволочки.
По формуле рассчитать истинный диаметр проволочки
Определение размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)

## Slide 37
Задание 12: Аналогичным образом рассчитать диаметры 2 и 3 проволочек
Определение размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)

## Slide 38
Задание 13: Аналогичным образом рассчитать диаметр 1- 2 ликоподий
Определение размеров предметов с помощью окулярной сетки (шкалы)

## Slide 39: Определение разрешающей способности микроскопа
Задание 14: Записать в тетрадь:
ОПЫТ №4. Определение разрешающей способности микроскопа

## Slide 40: Определение разрешающей способности микроскопа
Записать в тетрадь числовую апертуру А, нанесённую на объективе (цифра с запятой), по формуле
где λ = 555 нм, определить предел разрешения микроскопа и разрешающую способность:
1-я цифра – увеличение объектива,
2-я цифра – числовая апертура – А
Задание № 15 Полученные результаты и все вычисления записать в тетрадь.

## Slide 41: Определение разрешающей способности микроскопа
Зная числовую апертуру А, нанесённую на объективе (цифра с запятой), по формуле
где λ = 555 нм, определить предел разрешения микроскопа и разрешающую способность:
1-я цифра – увеличение объектива,
2-я цифра – числовая апертура – А

## Slide 42: Сделайте вывод