## Slide 1
МЕТОД КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
лекцию подготовила аспирант
кафедры токсикологической и аналитической химии
Рыхлова Анастасия Александровна

## Slide 2
Явление электрофореза открыто в XIX веке профессором Ф. Ф. Ройсом. В 1807 году он провел эксперимент, в результате которого открыл электроосмотический поток. В начале XX века усовершенствованием теории электрофореза активно занимался М. Ф. Смолуховский. Развитие капиллярного электрофореза началось в 30-х годах XX столетия, когда А. Тиселиус разделял белки сыворотки крови: альбумин, α-, β- и γ-глобулин, используя электрофорез с подвижной границей. Это первый случай использования электрофореза для разделения биологически активных соединений. В 1948 году А. Тиселиус стал Нобелевским лауреатом по химии.

## Slide 3
Однако из-за низкой эффективности разделения электрофорез применялся достаточно редко. Главной причиной являлись тепловые эффекты и конвекция жидкости. Следующим этапом развития электрофореза стало использование полиакриламидных гелей (т.е. неконвективной среды) в гель-электрофорезе. Несмотря на длительность выполнения анализа, невысокую эффективность и сложность детектирования, метод гель-электрофореза достаточно широко применяется, особенно в биохимии.
Во второй половине XX века разработан капиллярный электрофорез (КЭ). Капилляры, используемые в КЭ, являются неконвективными, что позволило отказаться от гелевой среды. В 1967 году С. Хертен впервые использовал капилляры в электрофорезе белков, нуклеиновых кислот и неорганических ионов. Диаметр капилляров составлял 1-5 миллиметров. Уже к началу 80-х годов XX века диаметр капилляров удалось уменьшить до 75 мкм. Дж. К. Йоргенсоном и К. Д. Лукасом изобретена простая модель КЭ. Это время можно назвать началом активного развития КЭ. Часть терминов, используемых в методе КЭ, взята из метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В 2002 году Международным союзом теоретической и прикладной химии рекомендована собственная терминологическая база метода КЭ.

## Slide 4
Метод КЭ – это физический метод, в основе которого лежат электрокинетические явления (электроосмос и электромиграция ионов, других заряженных частиц), позволяющие разделять сложные смеси на составляющие компоненты и анализировать их.
Электроосмотический поток ЭОП (EOF) — течение жидкости в капилляре под действием приложенного электрического поля. Время, необходимое жидкости для преодоления эффективной длины капилляра вследствие возникающего ЭОП, называют временем ЭОП (tэоп, teof) и экспериментально определяют из электрофореграммы (electropherogram) по времени миграции нейтрального компонента — маркера ЭОП.
Подвижность ЭОП µэоп (electroosmotic mobility, µeof) — представляет собой отношение скорости ЭОП к напряженности электрического поля.
Скорость ЭОП (electroosmotic velocity, veof) положительна при направлении движения жидкости от входного участка капилляра к детектору и отрицательна при обратном направлении. Скорость ЭОП вычисляют как: vэоп = Lэфф/tэоп. Напряженность электрического поля представляет собой отношение приложенной разности потенциалов (U) к общей длине капилляра (Lобщ, Ltot). Таким образом, подвижность ЭОП вычисляют из экспериментальных данных: µэоп = LобщхLэфф/tэопхU. Традиционно при расчете подвижностей длину капилляра выражают в сантиметрах, время миграции в секундах, а разность потенциалов в вольтах. Время миграции как параметр качественного анализа принято выражать в минутах, однако для скоростных анализов, общее время которых не превышает 2–3 минут, время миграции приводят в секундах. P Электрофоретическая подвижность частицы µэф (electrophoretic mobility, µep) — по аналогии с предыдущей величиной представляет собой отношение электрофоретической скорости частицы к напряженности электрического поля

## Slide 5
Система КЭ состоит из капилляра, источника постоянного тока, который обеспечивает подачу высокого напряжения, устройства ввода пробы, детектора и системы сбора, обработки и вывода полученной информации. В капилляр, который заполняется буферным раствором (электролитом), вводится малый объем (2–50 нл) анализируемой пробы. К концам капилляра подается высокое напряжение, после чего компоненты пробы в зависимости от заряда и ионного радиуса начинают двигаться с различной скоростью, вследствие чего различные компоненты в разное время достигают зоны детектирования.
В результате получается последовательность пиков (электрофореграмма), при этом качественной характеристикой вещества является параметр удерживания (время миграции), а количественной – высота или площадь пика, пропорциональная концентрации вещества.

## Slide 6
При разработке новых методик на основе метода КЭ сравнительную характеристику обычно производят с ВЭЖХ. Это связано с тем, что в обоих методах разделение компонентов сложной смеси выполняется в ограниченном пространстве: в случае КЭ в капилляре, в случае ВЭЖХ в колонке. Разделение происходит с участием движущейся жидкой фазы: буферного раствора в случае КЭ или подвижной фазы (элюента) в случае ВЭЖХ. Принципы детектирования в обоих методах также схожи.
У метода КЭ имеется ряд преимуществ по сравнению с ВЭЖХ:
относительная простота пробоподготовки,
малые объемы используемых буферных растворов и анализируемой пробы,
высокая эффективность разделения,
экспрессность анализа,
низкая стоимость единичного анализа,
относительно простое и, как следствие, не очень дорогое оборудование.

## Slide 7
Из ограничений КЭ следует отметить невысокую, по сравнению с ВЭЖХ, чувствительность, а также необходимость растворения определяемых веществ в воде или разбавленных водно-органических смесях. В то же время низкую чувствительность преодолевают использованием таких видов детектирования, как лазерно-индуцированное флуориметрическое или масс-спектрометрическое в сочетании с различными приемами online-концентрирования пробы, а вариант неводного КЭ успешно позволяет разделять и анализировать нерастворимые в водных растворах компоненты пробы.
В настоящие время широко используются следующие виды капиллярного электрофореза, отличающиеся принципом и механизмом разделения:
– капиллярный зональный электрофорез (КЗЭ);
– мицеллярная электрокинетическая хроматография;
– капиллярный гель-электрофорез;
– капиллярное изоэлектрическое фокусирование;
– капиллярный изотахофорез;
– капиллярная электрохроматография.

## Slide 8
КЗЭ – наиболее часто используемый вид КЭ, в котором разделение основано на различиях электрофоретических скоростей миграции компонентов пробы непосредственно в среде электролита.
В мицеллярной электрокинетической хроматографии к электролиту добавляют поверхностно-активные вещества для образования мицелл. Разделение основано на различной степени связывания компонентов пробы с образованными мицеллами.
В капиллярном гель-электрофорезе разделение, основанное на разнице размеров и форм компонентов анализируемой пробы, происходит в капилляре, заполненном гелем.
При капиллярном изоэлектрическом фокусировании амфолиты создают градиент рН от анода к катоду, миграция компонентов и, как следствие, разделение компонентов смеси происходит до достижения значения рН, которое соответствует изоэлектрической точке компонента.
В капиллярном изотахофорезе разделение компонентов анализируемой пробы происходит в соответствии с их подвижностью, в прерывистой системе из двух электролитов внутри капилляра.
Капиллярная электрохроматография представляет собой гибридный метод, сочетающий методы КЭ и ВЭЖХ (разделение компонентов достигается движением подвижной фазы под влиянием электроосмотического потока через слой сорбента).

## Slide 9
ВИДЫ КАПИЛЛЯРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ В КАПИЛЛЯРНОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗЕ.
Капилляры различаются между собой по длине (при этом существуют понятия общей и эффективной длины капилляра), по внутреннему диаметру капилляра (от 25 до 200 мкм), а также по материалу, из которого они изготавливаются. Одними из первых капилляров, используемых в КЭ, являлись стеклянные и тефлоновые капилляры. Дж. К. Йоргенсон и К. Д. Лукас разработали кварцевый капилляр с равномерным внутренним диаметром 75 мкм. В настоящее время в большинстве случаев используют капилляры из высокочистого плавленого кварца, прозрачного в УФ-области спектра, с внешним полимерным покрытием (например, полиимидные покрытия, улучшающие прочность капилляра)
Изначально разделение в капиллярном электрофорезе проводили с использованием немодифицированных кварцевых капилляров, подготовка к анализу которых начиналась промывкой раствором щелочи для обеспечения диссоциации силанольных групп на внутренней поверхности капилляра и возникновения электроосмотического потока (ЭОП). Ряд процессов необратимо влияет на немодифицированную поверхность капилляра (адсорбция фрагментов разделяемых соединений и их электростатические взаимодействия с внутренней поверхностью капилляров), что приводит к уменьшению эффективности и разрешающей способности и, как следствие, невоспроизводимости полученных результатов анализа. С целью уменьшения влияния данных воздействий в настоящее время используются кварцевые капилляры с модифицированной внутренней поверхностью, что позволяет изменить величину и направление ЭОП с последующим улучшением эффективности разделения.

## Slide 10
ИСТОЧНИКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В первую очередь, источники напряжения должны обеспечивать регулируемую подачу напряжения в диапазоне от –25 до +25 кВ и при заданной величине напряжения поддерживать постоянство этого значения. Максимально допустимый ток в капилляре при этом не должен превышать 200 мкА.
Приборы с автоматическим переключением полярности позволяют добиться эффекта концентрирования пробы на этапе ее ввода (внутри капилляра), так называемое on-line концентрирование. Безопасность работы с высоким напряжением для человека и самой аппаратуры достигается автоматическим отключением напряжения при открывании крышки прибора или при достижении максимально допустимого тока нагрузки. Запись кривых тока и напряжения (или визуальный контроль за их значениями на дисплее прибора или мониторе компьютера) может указать на случайные нарушения во время анализа и быть полезной при поиске ошибки.

## Slide 11
ВВОД ПРОБЫ
Типичный объем вводимой пробы в капиллярном электрофорезе составляет 1–20 нл. Общепринято заполнять пробой не более 2 % объема капилляра с тем, чтобы изначально, до анализа, не создавать широкую зону компонентов и обеспечить достаточное время нахождения зоны пробы в капилляре для установления значимых различий в электрофоретических подвижностях. Непосредственно перед вводом пробы капилляр промывают рабочим буферным раствором, удаляя остатки пробы от предыдущего ввода. Различают три способа ввода пробы:
гидродинамический,
электрокинетический,
гидростатический.
Первые два способа реализованы во всех коммерческих системах капиллярного электрофореза, гидростатический, напротив, не нашел широкого применения. P
Ввод пробы давлением (гидродинамический, пневматический) обеспечивается созданием разницы давлений между сосудом для пробы и выходным концом капилляра, при этом давление либо повышается в сосуде для пробы, либо снижается на конце капилляра. Первый вариант наиболее распространен в коммерческих системах КЭ, в том числе в приборах «Капель». Объем вводимой пробы зависит только от разницы давлений и времени ввода пробы, при временах ввода порядка нескольких секунд разность давлений лежит в области нескольких миллибар (1000 мбар 1 атм). Не зная точного значения объема введенной пробы, мы, тем не менее, всегда уверены в точности дозирования, поскольку все системы КЭ оперируют величиной произведения давления на время ввода. Гидродинамический способ ввода не нарушает состав пробы, что позволяет вводить пробу из одной пробирки несколько раз.

## Slide 12
Электрокинетический ввод пробы. При этом способе ввод пробы осуществляется путем подачи высокого напряжения на электроды, когда на входе установлена пробирка с раствором пробы, а на выходе — с рабочим буфером. За счет возникающего при этом ЭОП компоненты пробы перемещаются в капилляр. Количество введенной пробы при этом способе зависит от величины приложенного напряжения, времени, в течение которого приложено напряжение, и подвижности компонентов пробы. Особенностью этого ввода пробы является то, что компоненты с большей подвижностью будут концентрироваться в капилляре по сравнению с малоподвижными ионами, которые в случае недостаточного времени ввода, вообще могут не попасть в капилляр. Т. е. по сравнению с гидродинамическим способом ввода мы имеем в большей или меньшей степени дифференциацию состава пробы в капилляре и в исходном растворе. Это означает, что электрокинетический способ ввода пробы подразумевает только однократный ввод образца из одной пробирки. Этот способ ввода пробы наименее воспроизводим.
Гидростатический ввод пробы. В этом способе для ввода пробы используют разницу в высоте между буферным сосудом и сосудом для проб. Гидростатическое давление способно создать поток жидкости в капилляре («сифонный» эффект) и, следовательно, ввести пробу в капилляр. Вводимое количество пробы зависит от разницы в высоте (обычно 5–10 см), времени (5–45 с.) и гидродинамических свойств раствора электролита и пробы (вязкость, плотность). Попутно отметим, что гидростатическое давление может послужить причиной невоспроизводимости времен миграции, если во время анализа уровни буферного раствора во входной и выходной пробирках окажутся разными. Поэтому необходимо обращать внимание на правильное заполнение пробирок раствором ведущего электролита перед анализом (равными порциями, например по 500 мкл), своевременное их перезаполнение (через 5–7 анализов), а также следует тщательно выверять установку прибора на горизонтальной плоскости.

## Slide 13
СПОСОБЫ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ.
В КЭ наиболее часто применяются следующие способы детектирования:
– фотометрический: прямое детектирование – для определения нуклеиновых кислот, белков, ароматических соединений; косвенное (с использованием хромофора) – для определения органических и неорганических ионов, ионов металлов, аминов;
– флуориметрический: прямое детектирование используется для определения белков, пептидов и производных аминокислот; косвенное – для определения неорганических анионов и катионов, спиртов, сахаров и аминов;
– масс-спектрометрический, используется для определения действующих веществ в лекарственных средствах, белков, пептидов;
– амперометрический, применяется для определения фенольных соединений и биогенных аминов;
– кондуктометрический, используется для определения карбоновых кислот, аминов и ионов металлов;
– потенциометрический, применяется для определения ионов металлов (щелочных и щелочноземельных);
– рефрактометрический, используется для определения органических красителей, кофеина.

## Slide 15
АВТОСЕМПЛЕРЫ
После загрузки в автосемплеры образцов пробы, рабочих буферов и вспомогательных растворов можно проводить измерения в автоматическом режиме по заданным программам. В коммерческих системах автосемплеры реализованы в самых различных видах: единый блок с большим количеством разных или одинаковых по объему ячеек или отдельные автосемплеры для входного и выходного узлов прибора.
СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ
Термостатирование служит, главным образом, для отведения Джоулева тепла. Самым простым вариантом охлаждения капилляра является сильный обдув комнатным воздухом. Кроме того, используют воздушные и жидкостные системы термостатирования капилляров, температура при этом может варьироваться от +4 до +70 °С и поддерживаться постоянной на уровне 0,1 °С. В коммерческих приборах, как правило, термостатируют только капилляры (или их часть), а в сосуде для буфера не всегда поддерживается такая же температура, как в капилляре. В ряде приборов имеется возможность термостатировать автозагрузчик пробы, что особенно полезно при анализе термолабильных образцов.

## Slide 16
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ. ХАРАКТЕРИСТИКИ МИГРАЦИИ/УДЕРЖИВАНИЯ
Качественный анализ обычно состоит в сравнении времен миграции (в случае капиллярного зонного электрофореза) или времен удерживания (в случае мицеллярной электрокинетической хроматографии), полученных для стандарта и пробы, измеренных в одинаковых условиях. Если эти времена совпадают с заданной точностью (обычно окно идентификации не превышает 5 %), то считают, что искомое вещество в пробе найдено и переходят к количественному анализу. Тем не менее, такой способ идентификации вещества не всегда надежен, особенно в случае анализа проб со сложной матрицей.
Наиболее полную и достоверную идентификацию вещества на сегодняшний день можно получить при использовании диодно-матричного детектора, который по результату одного анализа может предоставить информацию:
- по сопоставлению времени миграции вещества и его спектра в пробе и стандартном растворе (при этом дополнительно будет дана оценка чистоты пика пробы, например, по наложению спектров, снятых в трех точках пика: на обоих склонах и в максимуме);
- по отношению откликов пика (например, площади) на двух разных длинах волн, полученных для стандарта и пробы. Для одного и того же вещества на двух разных длинах волн при неизменном времени миграции отношение площадей в стандартном растворе и растворе пробы должно быть постоянным. Длины волн выбирают так, чтобы компонент имел при этом разное поглощение, т. е. высота или площадь пика при двух разных длинах волн были бы различными.

## Slide 17
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
Как было сказано выше, количественный анализ в капиллярном электрофорезе принципиально не отличается от такового в ВЭЖХ, поскольку в основе лежит прямо пропорциональная зависимость высоты (площади) пика от концентрации вещества при использовании концентрационных детекторов, какими являются, например, фотометрические и флуориметрические детекторы.
Суть количественного определения сводится к следующему: сначала выбирают метод градуировки (внешнего стандарта (абсолютной градуировки), внутреннего стандарта, метод добавок и т. д.); определяют какую величину отклика детектора — высоту пика или площадь пика — будут использовать; затем анализируют стандартные растворы с известными концентрациями веществ и для каждого компонента строят градуировочную зависимость отклика детектора от концентрации вещества; после чего анализируют пробу неизвестного состава и по градуировочному графику находят концентрацию определяемых веществ

## Slide 18
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА МЕТОДОМ КЭ. ПОДГОТОВКА ПРОБЫ
Для образцов неизвестного состава можно применить следующую схему предварительного анализа с помощью метода капиллярного электрофореза (след.слайд).
Первым этапом любого анализа, в том числе с использованием метода капиллярного электрофореза, является отбор и подготовка пробы. Отобранная проба должна быть представительной (т. е. не отличаться по качественному и количественному составу от анализируемого материала), а процедура отбора пробы — легко воспроизводимой. При необходимости проводят консервацию пробы. Время хранения отобранных проб перед анализом должно быть минимальным, а условия и способы хранения должны исключать неконтролируемые изменения состава пробы за счет испарения, окисления и фотодеградации и т. д. На этапе подготовки пробы к анализу проводят удаление мешающих веществ, выделение и концентрирование определяемых соединений, их превращение в более удобные аналитические формы (необходимость выполнения всех или только некоторых из перечисленных процедур обусловливается природой анализируемого объекта и свойствами содержащегося в нем доминирующего вещества). Так, например, зонный вариант капиллярного электрофореза с косвенным УФ-детектированием позволяет анализировать неорганические анионы в водных объектах на уровне десятых долей мг/л при прямом определении. В этом случае подготовка образца воды (питьевой, природной и сточной) к КЭ-анализу будет заключаться в фильтровании пробы через мембранный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм и дегазировании фильтрата путем его центрифугирования (4–5 тыс. об/мин., 2 мин.). Однако, с целью повышения чувствительности и селективности метода КЭ, прибегают к следующим способам отделения пробы от ее матрицы: адсорбции; твердофазной и жидкофазной экстракции, СВЧ-минерализации и др. При этом часто используют комбинацию отдельных названных методов и их разновидностей, включая обработку порции анализируемого материала специфическими химическими реагентами (дериватизацию).

## Slide 20
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Метод капиллярного электрофореза является одним из основных методов анализа энантиомеров ввиду относительной простоты использования и получения надежных результатов. Разделение смеси энантиомеров данным методом осуществляется с помощью добавления оптически активной среды (хирального селектора) и используется при контроле качества синтезируемых фармацевтических субстанций.
Капиллярный электрофорез также используется для определения действующих веществ в лекарственных средствах
В литературе описаны методики определения вспомогательных веществ и примесей в лекарственных средствах с помощью метода КЭ.

## Slide 21
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Изучить статьи по количественному определению прокаина гидрохлорида
Выбрать ФЭ и условия электрофоретического разделения прокаина гидрохлорида
Спланировать эксперимент “Количественное определение прокаина гидрохлорида в лекарственном препарате (НОВОКАИН, раствор для инъекций, 0,5% 5 мл N10, Борисовский ЗМП, Беларусь )” ( пробоподготовка и условия анализа в КЭ)