## Slide 1: КАЧЕСТВО ВОДЫ ВОДОПРОВОДНОЙ В ОБЩЕЖИТИЯХ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Подготовил: студент 3 курса 6 группы лечебного факультета
Куприенко Алексей Владимирович

## Slide 2
Введение. Данная тема актуальна в связи с тем, что человек всю свою жизнь потребляет воду. Вода является неотъемлемым ресурсом для всего живого. Она участвует в пищеварении, выделении, терморегуляции, помогает организму усваивать питательные вещества, увлажняет кислород для дыхания, участвует в обмене веществ, защищает жизненно важные органы, смазывает суставы, способствует сохранению коллоидального состояния плазмы крови и тургора клеток [1].
Употребление определенного количества воды в сутки помогает нормальному функционированию организма. Для употребление ее человеком вода должна обладать рядом качеств. Из-за высокого содержания в ней вредных веществ, солей и примесей вода может выступать этиологическим фактором развития различных заболеваний.

## Slide 3
Цель исследования. Изучение органолептических и физико-химических показателей воды в общежитиях УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Материалы для исследования. С целью исследования было взято по 6 проб воды водопроводной в общежитиях № 1 – 8. Исследования проводились на кафедре экологической и профилактической медицины.

## Slide 4
Водородный показатель (рН) воды измеряли с помощью Иономера-160МП, цветность, о и мутность, мг/дм3, определяли фотометрическим методом на SoLAR P1251, вкус и запах, баллы, определяли органолептическими методами [2]. В качестве контроля была вода очищенная.
Обработку и интерпретацию полученных результатов проводили статистически. Результаты обрабатывали на персональном компьютере IBM Intel Pentium с помощью пакета программ «Microsoft Excel», версия 10.0. При этом определяли средние арифметические величины М и среднее квадратичное отклонение  по общепринятым методикам.

## Slide 5: Результаты исследования
№ общежития | Показатели воды водопроводной |  |  |  |  | 
 | рН | Цветность, ⁰ | Мутность, мг/дм³ | Запах, баллы | Вкус, баллы | Характер вкуса/привкуса
1 | 6,3±0,22 | 23,62±1,2 | 0,47±0,02 | 0 | 3 | - / Металлический
2 | 6,23±0,24 | 20,0±1,7 | 0,46±0 | 0 | 2 | - / Металлический
3 | 6,37±0,4 | 18,33±0,6 | 0,5±0,02 | 1 | 2 | - / Металлический
4 | 6,5±0,43 | 17,33±6,7 | 0,5±0,03 | 1 | 2 | - / Металлический
5 | 6,4±0,24 | 14,0±0 | 0,4±0,02 | 1 | 2 | - / Металлический
6 | 6,43±0,12 | 15,0±3,5 | 0,5±0,02 | 0 | 2 | - / Металлический
7 | 5,9±0,08 | 13,33±0,6 | 0,5±0,01 | 2 | 3 | Кислый / -
8 | 6,67±0,33 | 13,33±0,6 | 0,5±0 | 1 | 2 | - / Металлический
Физические и органолептические показатели воды водопроводной

## Slide 6
Несоответствие гигиеническим нормативам было выявлено в общежитиях № 1, 7 по следующим параметрам:
В пробах воды из общежития № 7 рН был 5,9±0,08, при норме для централизованного водоснабжения 6 – 9 [3].
Характер привкуса воды в общежитии № 1 металлический, интенсивность 3 балла, характер вкуса воды в общежитии № 7 кислый, интенсивность 3 балла (норма для централизованного водоснабжения составляет не более 2 баллов) [3].

## Slide 7
Заключение. 1. Качество воды в общежитиях № 2 – 6, 8 УО «Витебский государственный медицинский университет» соответствует гигиеническим требованиям.
2. Качество воды общежитий № 1, 7 не соответствует гигиеническим требованиям по следующим параметрам: рН, вкус и привкус.

## Slide 8
Список литературы:
1. Бурак, И.И. Общая гигиена: учебно-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / И.И. Бурак, Н.И. Миклис. Витебск: ВГМУ, 2017. – 323 с.
2. Бурак И. И. Экологическая медицина: пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Н. И. Миклис, И.И. Бурак, С.В. Григорьева, С.В. Лоллини, О.А. Черкасова. – Витебск: ВГМУ, 2021. – 36 – 37 с., 74 – 75 с.
3. Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПин 10 – 124 РБ 99» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mshp.gov.by. – Дата доступа: 06.03.2022.