## Slide 1: ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

## Slide 2: К электроизмерительным приборам относятся приборы для измерения:
силы тока (амперметры),
напряжения (вольтметры),
мощности (ваттметры)
сопротивления (омметры).

## Slide 3: На панелях электроизмерительных приборов указываются технические характеристики
единицы измеряемых величин;
система прибора;
рабочее положение прибора и испытательное напряжение изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу;
род тока и число фаз;
класс точности прибора;
устойчивость к климатическим воздействиям.

## Slide 4: Обозначение приборов

## Slide 5: Условные обозначения систем приборов

## Slide 6: Обозначения, характеризующие рабочее положение приборов и прочность изоляции по отношению к корпусу

## Slide 7: Род тока, измеряемого прибором

## Slide 8: Электроизмерительные приборы классифицируются также:
по положению нулевой отметки на шкале:
с односторонней шкалой,
с двусторонней симметричной шкалой;
двусторонней несимметричной шкалой;
безнулевой шкалой.
по количеству диапазонов измерений:
однодиапазонные;
многодиапазонные (с несколькими диапазонами измерений).

## Slide 9: Электроизмерительные приборы классифицируются также:
по конструкции отсчетного устройства:
со стрелочным указателем;
со световым указателем;
с вибрационным указателем;
с подвижной шкалой;
с пишущим устройством;
с цифровой индикацией;
по характеру шкалы:
с равномерной шкалой,
неравномерной шкалой .

## Slide 10: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Если известна цена деления прибора, то её необходимо умножить на количество делений, на которое отклонилась стрелка прибора.

## Slide 11: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

## Slide 12: ОДНОШКАЛЬНЫЙ ОДНОДИАПАЗОННЫЙ
Для определения цены деления находят разность между двумя соседними оцифрованными делениями шкалы прибора и делят на количество делений между ними
Этот прибор не имеет оцифрованных гнёзд или клемм

## Slide 13: ОДНОШКАЛЬНЫЙ ОДНОДИАПАЗОННЫЙ
Характеристика
1. Амперметр (измеряет силу тока)
2. Работает в цепи с постоянным током
3. Рабочее положение вертикальное
4. Цена деления 0,2 А

## Slide 14: ОДНОШКАЛЬНЫЙ ОДНОДИАПАЗОННЫЙ
Характеристика
1. Вольтметр (измеряет напряжение)
2. Работает в цепи с переменным током
3. Электромагнитная система
4. Рабочее положение вертикальное
5. Цена деления 10 В

## Slide 15: ОДНОШКАЛЬНЫЙ ОДНОДИАПАЗОННЫЙ
Характеристика
1. Амперметр (измеряет силу тока)
2. Работает в цепи с переменным током
3. Электромагнитная система
4. Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана под напряжением 2 кВ
5. Рабочее положение вертикальное
6. Цена деления 10 А

## Slide 16: ОДНОШКАЛЬНЫЙ ОДНОДИАПАЗОННЫЙ
Характеристика
1. Вольтметр (измеряет напряжение)
2. Работает в цепи постоянным током
3. Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана под напряжением 2 кВ
5 . Магнитоэлектрическая система
6. Цена деления 5 В

## Slide 17: ОДНОШКАЛЬНЫЙ МНОГОДИАПАЗОННЫЙ
Для определения цены деления необходимо цифру, стоящую около клеммы или гнезда, куда присоединён проводник, разделить на количество делений в шкале прибора.
Этот прибор имеет оцифрованные гнёзда или клеммы
Прибор с переключателем, шкала которого имеет цифры.
Для определения цены деления необходимо цифру, стоящую против указателя переключателя разделить на количество делений в шкале прибора.

## Slide 18: ОДНОШКАЛЬНЫЙ МНОГОДИАПАЗОННЫЙ
Характеристика
1. Вольтметр (измеряет напряжение)
2. Работает в цепи постоянным током
3 . Магнитоэлектрическая система
4. Рабочее положение горизонтальное
5. Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана под напряжением 2 кВ
6. Цена деления зависит от выбранного предела измерений

## Slide 19: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР (АВОМЕТР)
Авометр представляет собой универсальный электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения в широких пределах силы тока, напряжения и сопротивления.

## Slide 20: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР (АВОМЕТР)
Характеристика
1. АВОметр (измеряет силу тока, напряжение, сопротивление)
2. Работает в цепи постоянным и переменным током
3 . Магнитоэлектрическая система
4. Рабочее положение горизонтальное
5. Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана под напряжением 2 кВ
6. Цена деления зависит от выбранного предела измерений

## Slide 21: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР (АВОМЕТР)
Измерение силы
постоянного тока:
вставить штекер одного из соединительных проводов в гнездо «общий» а второго в одно из гнезд в ряду «–mА», соответствующее выбранному пределу измерения;
при помощи зажимов, имеющих-ся на проводах, учитывая полярность, соединить прибор с элементами цепи, в которой требуется измерить силу тока;
подключить цепь к источнику электропитания.
Произвести отсчет по шкале «–».

## Slide 22: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР (АВОМЕТР)
Измерение силы
переменного тока:
вставить штекер одного из соединительных проводов в гнездо «общий» а второго в одно из гнезд в ряду «~mА», соответствующее выбранному пределу измерения;
при помощи зажимов, имеющих-ся на проводах, учитывая полярность, соединить прибор с элементами цепи, в которой требуется измерить силу тока;
подключить цепь к источнику электропитания.
Произвести отсчет по шкале «~».

## Slide 23: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР (АВОМЕТР)
Измерение напряжения постоянного тока:
вставить штекер одного из соединительных проводов в гнездо «общий» а второго в одно из гнезд в ряду «–V», соответствующее выбранному пределу измерения;
при помощи зажимов, имеющих-ся на проводах, учитывая полярность, соединить прибор с элементами цепи, в которой требуется измерить силу тока;
подключить цепь к источнику электропитания.
Произвести отсчет по шкале «–».

## Slide 24: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР (АВОМЕТР)
Измерение напряжения
переменного тока:
вставить штекер одного из соединительных проводов в гнездо «общий» а второго в одно из гнезд в ряду «~V», соответствующее выбранному пределу измерения;
при помощи зажимов, имеющих-ся на проводах, учитывая полярность, соединить прибор с элементами цепи, в которой требуется измерить силу тока;
подключить цепь к источнику электропитания.
Произвести отсчет по шкале «~».

## Slide 25: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР (АВОМЕТР)
Измерение сопротивления:
измерение сопротивлений производится только в цепях, в которых отсутствует напряжение !!!
один из штекеров вставить в гнездо «общий» в ряду гнезд с надписью «Ώх»; второй штекер вставить в одно из гнезд этого же ряда, соответствующее выбранному пределу измерения;
замкнуть накоротко зажимы соединительных проводов и поворотом головки переменного резистора установить стрелку на нулевую отметку шкалы «Ώ».
Разомкнуть штекеры; подсоединить зажимы к элементу, сопротивление которого требуется измерить.
Произвести отсчет по шкале «Ώ».