## Slide 1: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

## Slide 2
Цель работы
освоить определение поверхностного натяжения жидкости одним из методов, определить коэффициенты поверхностного натяжения водных растворов спирта, исследовать зависимость коэффициента поверхностного натяжения от концентрации раствора.

## Slide 3
Приборы и принадлежности
сосуд Ребиндера, пробирка, пробка с отверстием, капилляр, жидкостный манометр, водные растворы спирта различных концентраций, эталонная жидкость (дистиллированная вода), соединительные трубки, стеклянный стакан, лабораторные штативы с крепежными приспособлениями.

## Slide 4
Описание установки
1 | манометр с манометрической жидкостью
2 | пробирка для исследуемых жидкостей
3 | сосуд Ребиндера с жидкостью
4 | капилляр
5 | кран
6 | сосуд

## Slide 5
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

## Slide 6
В сосуд Ребиндера заливаем дистиллированную воду не выше уровня соединительного патрубка.

## Slide 7
В пробирку заливаем дистиллированную воду до уровня касания капилляра поверхности жидкости при закрытии пробирки пробкой с капилляром.

## Slide 8
Для установления герметичности, смачиваем пробки водой и аккуратно закрываем сосуд Ребиндера и сосуд с исследуемой жидкостью.

## Slide 9
Плавным поворотам крана в нижней части сосуда Ребиндера добиваемся, чтобы жидкость вытекала медленно, примерно по одной капле в секунду.

## Slide 10
В момент проскакивания пузырьков зрительно зафиксируем положения уровней жидкости в обоих коленах манометра h1 и h2.

## Slide 11
Исследуемая жидкость |  |  |  |  |  |  | 
с, % | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | Х
Δh,мм | 65 |  |  |  |  |  | 
α, Н/м |  |  |  |  |  |  | 
Найдем Δ h0 = h02 – h01. Данные занесем в таблицу.

## Slide 12
Переливаем эталонную жидкость и насухо вытираем пробирку.

## Slide 13
Те же манипуляции проводим с 10% водным раствором спирта:
  заливаем в пробирку до уровня касания капилляра поверхности жидкости;
  открываем кран так, чтобы жидкость вытекала примерно по капле в секунду;
  в момент проскакивания пузырьков, зрительно фиксируем h1 и h2;
  измеряем h1 и h2;
  находим Δh;
  данные заносим в таблицу.
Исследуемая жидкость |  |  |  |  |  |  | 
с, % | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | Х
Δh,мм | 65 | 44 |  |  |  |  | 
α, Н/м |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
Переливаем эталонную жидкость и насухо вытираем пробирку.

## Slide 16
Заливая в пробирку поочередно оставшиеся исследуемые жидкости (водные растворы этилового спирта) выполняем для них предыдущие пункты.

## Slide 17
Измеряем h1 и h2 и находим Δh. Данные заносим в таблицу.
Исследуемая жидкость |  |  |  |  |  |  | 
с, % | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | Х
Δh,мм | 65 | 44 | 33 | 26 | 21 | 18 | 
α, Н/м |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Последнее измерение проделываем для неизвестной концентрации. Заливаем в пробирку Х% раствор этилового спирта, в момент проскакивания пузырьков зрительно зафиксируем положения уровней жидкости в обоих коленах манометра h1 и h2. Находим Δh.

## Slide 19
Исследуемая жидкость |  |  |  |  |  |  | 
с, % | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | Х
Δh,мм | 65 | 44 | 33 | 26 | 21 | 18 | 22
α, Н/м | 0,0726 | 0,049 | 0,037 | 0,029 | 0,023 | 0,020 | 0,025
Производим расчет значений коэффициентов поверхност-ного натяжения жидкостей по формуле

## Slide 20
Построим график зависимости коэффициента поверхностного натяжения раствора спирта от концентрации α=f(C). По графику находим концентрацию неизвестного раствора спирта.

## Slide 21
По результатам проделанного опыта делаем вывод