## Slide 1: Определение ЭДС компенсационным способом

## Slide 2
Цель работы
освоить методику определения ЭДС компенса-ционным способом, определить ЭДС неизвест-ного источника постоянного тока.
Приборы и принадлежности
два источника постоянного тока, нормальный элемент Уитстона, гальванометр с нулевым делением в середине шкалы, двухполюсный переключатель, однополюсный переключатель, реохорд длиной 5 м, соединительные провода.

## Slide 3: Что такое ЭДС?
Отношение работы сторонних сил, к величине положительного заряда, называется электродвижущей силой (ЭДС), действующей во всей цепи или на ее участке.
Размерность ЭДС совпадает с размерностью потенциала, т.е. ЭДС измеряется в тех же единицах, что и потенциал – в Вольтах (В)

## Slide 4: Описание установки
E – источник постоянного тока | Г – гальванометр
E0 – нормальный элемент Уитстона | К1 – двухполюсный переключатель
Eх – неизвестный источник тока | К – однополюсный переключатель
ab – реохорд длиной 5 м | R – реостат

## Slide 5: Описание установки
1 – источник постоянного тока | 5 – гальванометр
2 – нормальный элемент Уитстона | 6 – двухполюсный переключатель
3 – неизвестный источник тока | 7 – скользящий контакт (щуп)
4 – реохорд длиной 5 м | 8 – реостат

## Slide 6: Компенсационный способ
Компенсационными называют методы измерения электрических величин, в которых с помощью индикаторного прибора устанавливается равенство потенциалов, создаваемых двумя независимыми источниками ЭДС.
Принцип компенсационного метода измерения ЭДС состоит в уравновешивании измеряемой ЭДС равным по величине и противоположным по направлению падением напряжения U = IR на участке проволоки ас реохорда ab

## Slide 7
Порядок
выполнения работы

## Slide 8: 1. Собрать установку по приведенной схеме. Включить источник питания. Замкнуть цепь ключом на элемент Ех (неизвестный источник).

## Slide 9: 2. Перемещением подвижного контакта (ползунка) добиться отсутствия тока через гальванометр. Измерить длину реохорда l, падение напряжения на котором компенсирует ЭДС неизвестного источника Ех.

## Slide 10: 3. Переключателем К1 замкнуть цепь на элемент Е0 (известный элемент)

## Slide 11: 4. Перемещением ползунка добиться того, чтобы через гальванометр перестал протекать ток. Измерить длину реохорда l0.

## Slide 12
5. Повторить измерения пунктов 2 и 3 не менее трех раз. Данные измерений занести в таблицу
n |  |  |  |  | Е0 | Ех
1 |  |  |  |  | 1,018 | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: 6. Усреднив данные непосредственных измерений по формуле определить величину искомой ЭДС Ех.
7. Произвести статистическую обработку экспери-ментальных результатов с доверительной вероят-ностью 0,95.

## Slide 14: По результатам проведенного опыта сделать вывод