## Slide 1: Определение удельного вращения и концентрации сахара в растворе поляриметром

## Slide 2
Цель работы:
изучить принцип работы поляриметра, освоить методику определения концентра-ции сахара в растворах с помощью поляриметра.
Приборы и принадлежности:
поляриметр, трубки с раствором сахара известной и неизвестной концентрации.

## Slide 3: Теория работы

## Slide 4: Поляризатор и анализатор
Процесс выделения поляризованного света из естественного называется поляризацией. Этот процесс может быть осуществлён с помощью специальных устройств – поляризаторов.
Поляризатор – устройство, позволяющее получить поляризованный свет из естественного, пропуская только составляющую вектора напряженности на некоторую плоскость – главную плоскость поляризатора.
Чтобы исследовать, является ли свет после прохождения поляризатора действительно плоскополяризованным, на пути лучей ставят второй поляризатор, который называют анализатором

## Slide 5: Закон Малюса
I0 – интенсивность света, падающего на анализатор,
I – интенсивность света, вышедшего из анализатора,
φ – угол между главными плоскостями анализатора и поляризатора.

## Slide 6: Описание установки

## Slide 7: Оптическая схема поляриметра
S | источник света | К | кварцевая пластинка
Ф | фильтр | Т | кювета с раствором
L1 | объектив | А | анализатор
П | поляризатор | L2 | окуляр
Д | диафрагма |  | 

## Slide 8: Как произвести отсчет угла?
Отсчет углов производится по лимбу основной шкалы, цена деления которой равна 1˚, и по двум нониусам, расположенным слева и справа. Цена деления шкалы нониусов у большинства поляриметров равна 0,05˚, а большого деления, состоящего из двух маленьких равна 0,1˚.

## Slide 9: Как произвести отсчет угла?
Порядок отсчета следующий: определяют, на сколько полных градусов смещен нуль нониуса по отношению к нулю основной шкалы (на рисунке это число равно nцелых= 2), затем определяют число делений нониуса от нуля шкалы нониусов до штриха нониуса, совпадающего с одним из делений основной шкалы (у нас это число равно m=14, оно же седьмое большое), тогда наш отсчёт:
n˚=nцелых·1˚+m·0,05˚=2·1˚+14·0,05˚=2,7˚.

## Slide 10: Порядок выполнения работы:

## Slide 11: В работе используется медицинский сахариметр, внешний вид которого представлен на фото

## Slide 12: Определение удельного вращения сахара
1. Включить осветитель поляриметра в сеть

## Slide 13: Определение удельного вращения сахара
2. Перемещая муфту окуляра зрительной трубы установить окуляр на ясное видение разделяющих линий тройного поля зрения.

## Slide 14: 3. Вращая фрикцион, добиться равномерного освещения трех частей поля зрения. При этом шторка должна быть закрыта.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 15
4. Снять отсчет φ0 по левому (или правому) нониусу прибора. Измерение повторить три раза и найти среднее значение <φ0>.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 16: 5. Поместить трубку с раствором сахара извест-ной концентрации (10%) в поляриметр. При этом нарушается одинаковая освещенность поля зрения прибора.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 17: 6. Вращая анализатор, снова добиться равномерного ос-вещения трех частей поля.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 18: 7. Cнять снова отсчет φ10 по тому же нониусу. Измерение повторить три раза и найти <φ10>.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 19: 8. Поместить трубку с раствором сахара известной концентрации (15%) в поляриметр.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 20: 9. Вращая анализатор, снова добиться равномерного ос-вещения трех частей поля.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 21: 10. Cнять снова отсчет φ15 по тому же нониусу. Измерение повторить три раза и найти <φ15>.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 22: 11. Результаты измерений занести в таблицу:
Определение удельного вращения сахара
№ измерения | φ0 | φ10 | φ15 | φх
1 | 146,1 | 151,8 | 154,3 | 152,2
2 | 146,6 | 151,7 | 154,1 | 152,3
3 | 146,3 | 151,8 | 154,5 | 152,1
Среднее |  |  |  | 
ВНИМАНИЕ !!!
Результаты, представленные в таблице, являются приблизительными

## Slide 23
Определение удельного вращения сахара
12. Определить угол вращения плоскости поляризации
13. Определить удельное вращение раствора сахара (для 10% и 15%):
.
l – длина трубки с раствором, С – концентрация раствора

## Slide 24: Определение концентрации раствора сахара
1. Поместить в поляриметр трубку с раствором сахара неизвестной концентрации.

## Slide 25: 2. Вращая анализатор, снова добиться равномерного ос-вещения трех частей поля.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 26: 3. Cнять снова отсчет φх по тому же нониусу. Измерение повторить три раза и найти <φх>.
Определение удельного вращения сахара

## Slide 27
Определение удельного вращения сахара
4. Определить угол вращения плоскости поляризации для неизвестного раствора
5. Вычислить неизвестную концентрацию:
.
l – длина трубки с раствором, αх – удельное вращение

## Slide 28
По результатам лабораторной работы сделать вывод